| (VAZ-18A) ВАЗ 2123 (BERTONE) 1999 - 2009 г.в. 2009 -... г.в. | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VAZ-18A | 5,2 | 75 | 1860 | 750 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |

Тягово-сцепное устройство (VAZ-18А) для  ВАЗ 2123  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 12,7 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

•  Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

•  Перед установкой ТСУ необходимо снять обшивку багажного отделения. Снять глушитель.

• Установить ТСУ (1) на автомобиль, закрепив в крайние к бамперу отверстия  болтами М10х35х1,25. Совместить отверстия кронштейнов ТСУ с отверстиями в лонжеронах. Досверлить насквозь 4 совмещенных отверстия  D 12,5мм.

•  Среднее отверстие рассверлить из багажного отделения до D 16,5 мм. Снять ТСУ.

•  Из багажного отделения  установить в  втулки L-78мм. (4) в средние отверстия.

В дальние отверстия установить втулки L-72 мм. (3) с нижней стороны лонжерона. Закрепить ТСУ (1) болтами М12х110 (10), предварительно установив планки усиления (2) в багажном отделении.

•  Установить штепсельный разъем (ШР) на подрозетник ТСУ (6) и  подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля.

•  Установить на ТСУ съемный шар (7) и штепсельный разъем (ШР).

•  Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

•  Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт 1(L/1) 2(54/2G) 3(31/3) 4(R/4) 5(58R/5) 6(54/6) 7(58L/7) Цвет провода на ТСУ Желтый Белый Черный Зеленый Оранжевый Красный Синий Назначение Левый поворот Задний противотуманный Масса Правый поворот Освещение номера Стоп-сигнал Габарит |
| --- | --- |

# Text boxes

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

!

ТСУ  (VAZ-18A)

для ВАЗ 2123 	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.